Nowy termometr rezystancyjny:

Oszczędność miejsca i wykonanie higieniczne

Włocławek, marzec 2010.

Grama produktów do sterylnego procesu technologicznego powiększyła się o wyjątkowy kompaktowy termometr rezystancyjny ze zintegrowanym przetwornikiem. Możliwy jest montaż bezpośredni  lub z osłoną termometryczną. Zastosowanie  modelu TR21 Minitrans o średnicy 19 mm umożliwia oszczędność miejsca na instalacji.

Nowy termometr pracuje w zakresie  od  –50 °C do +150 °C, zakres ten może być zwiększony do +200 °C poprzez zastosowanie szyjki przedłużeniowej. Przyłączem elektrycznym jest  wtyczka  M12, wartość pomiaru przenoszona jest przez sygnał wyjściowy 4 ... 20 mA przetwornika, ale może być również pobrana bezpośrednio z czujnika (Pt100 klasa A), rezygnacja z przetwornika pozwala na zaoszczędzenie dodatkowego miejsca na instalacji.

Dla tego termometru dostępne są wszystkie standardowe przyłącza. W połączeniu z osłoną termometryczną  model TW22 lub TW61 możliwa jest kalibracja oraz wymiana termometru bez zatrzymywania linii produkcyjnej. Wszelkie zanieczyszczenia zostają wyeliminowane. Przyrządy pomiarowe  WIKA produkowane są zgodnie z wytycznymi EHEDG i 3-A® Sanitary Standards.

Kod: TR21 Minitrans

Zdjęcie WIKA:

Termometr rezystancyjny TR21

WIKA Polska S.A.

ul. Łęgska 29/35

87-800 Włocławek

Tel.: 		+48 54 23 01 100

Fax:		+ 48 54 23 01 105

E-Mail 	info@wikapolska.pl

Internet	www.wikapolska.pl

Reklama prasowa 03/2010